## Slide 1: 進捗報告
2025/1/8
222C1021 今村優希

## Slide 2: 進捗概要
MATLABでのシミュレーションを行った
システムの構造を考えた

## Slide 3: 目次
前回の振り返り
今回の実施内容
実験と考察
課題
今後の計画

## Slide 4: 前回振り返り*

## Slide 5: 現状報告
MATLABでのシミュレーションの暫定で完成
システムの構造を考えた

## Slide 6: MATLABシミュレーション内容
入力画像を16×16のブロックに分ける
そのブロックそれぞれをVAEに通す
ブロック毎にPSNRを測定

## Slide 7: MATLABシミュレーション内容
VAEに学習させたもの
  道路のみの画像
  ブロック化 (ブロック数400弱)
  VAEの条件
    epoch: 10,000
    eta: 0.0005
    layer2: 16
・グレースケール ・道路の部分のみ抽出

## Slide 8: MATLABシミュレーション内容
学習したVAEを用いて出力した画像1
  道路の部分のみPSNRが高くなっている

## Slide 9: MATLABシミュレーション内容
学習したVAEを用いて出力した画像2
  道路の部分がPSNR高い and 空の部分もある程度高い

## Slide 10: MATLABシミュレーション内容
入力画像を16×16のブロックに分ける
そのブロックそれぞれをVAEに通して圧縮等を実施
ブロック毎にPSNRを測定
  PSNRが高いブロックはそのまま
  PSNRが低いブロックは元のブロックを利用
出力されたブロックを再結合
  画像の圧縮が可能
  認識可能
  異常検知

## Slide 11: システム構造
大まかな構造
  入力処理部 - MATLAB等
  VAE学習部 - MATLAB等
  VAE利用部 - FPGA利用

## Slide 12: システム構造*
入力処理部
  MATLABで作成

## Slide 13: システム構造*
VAE学習部
  MATLABで学習予定

## Slide 14: システム構造
VAE利用部
  FPGAで設計想定
  層の数
  ボードの
  1: 3*3
  2: 2
  3: 9
  256は大きい

## Slide 15: 課題
ブロックノイズが顕著
  オーバーラップをつけるか検討
ひとまずFPGAの設計に入る

## Slide 16: 今後の計画
今回の構造が問題ない場合
  FPGAの詳細設計に着手
  来週中にFPGAのコードを書き始めれるようにする
問題ある場合
  設計を今週中に完了させる
  詳細設計を来週初めまで終わらせる
CPUで動かす

## Slide 17: メモ
題目に*がついているのは省略して良いと思う